ООО "ЯШЗ Авиа"

г. Ярославль, ул. Советская, дом 81

., 150040

Название проекта: Центробежные компрессоры

Уважаемый Борис Михайлович!

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию международного промышленного концерна «Атлас Копко», лидера среди производителей компрессоров.

Мы понимаем важность качества и стабильности подачи сжатого воздуха, поэтому любое изделие Атлас Копко – от фильтра до компрессорной станции – не уходит с завода без индивидуальной проверки. Репутация нашей компании основана на надежности и качестве нашего оборудования, успешно работающего на промышленных предприятиях по всему миру, во всех отраслях промышленности.

С уважением,

Роман Матвеев

Торговый представитель

АO «Атлас Копко»

ул. Кривощековская, 15

Новосибирск 630007

Тел.: +79831287442

Моб.:

Email: Roman.Matveev@ru.atlascopco.com

Краткая информация о компании «Атлас Копко»

«Атлас Копко» - это международный промышленный концерн, ведущий мировой поставщик технических решений для различных отраслей промышленности. Группа компаний занимает сильные позиции на мировом рынке и является лидером в большинстве тех сегментов рынка, где предлагает свои продукты и решения.

Отделение компрессорной техники «Атлас Копко» разрабатывает, производит, и обслуживает воздушные и газовые компрессоры, турбодетандеры, вакуумное оборудование, генераторы азота и кислорода. Основные конструкторские центры и производственные предприятия находятся в г. Антверпен (Бельгия), а также есть ряд заводов в других странах.

АО «Атлас Копко» - это единственный официальный представитель концерна «Атлас Копко» в России. Головной офис компании, расположенный в г. Химки, представляет собой единый центр обслуживания заказчиков, включающий в себя первоклассные сервисные и складские помещения, большую открытую площадку для хранения техники.

Успех и процветание заказчиков — вот на что направлены все наши усилия. Наша цель — быть первой компанией, о которой вспоминают и которую выбирают заказчики и партнеры (First in Mind-First in Choice).

Центральный офис АО «Атлас Копко». МО, г. Химки, Вашутинское ш., 15

# Центробежный трехступенчатый компрессор ZH 800

# Общее описание

Компрессоры серии ZH+ - это самые современные энергоэффективные центробежные компрессоры на рынке. Это действительно уникальные машины, отвечающие требованиям заказчика по низким затратам на установку, низким эксплуатационным расходам, высокой надежности, а также простоте использования. Компрессор ZH+ поставляется в виде единого блока, оснащенного всеми необходимыми электрическими соединениями и элементами,  системой труб и патрубков. Компрессор полностью готов к эксплуатации. В состав компрессора входит механизм синхронизации с горизонтальным разъемом, три ступени сжатия, приводной электрический двигатель, системы смазки, охлаждения и регулирования, входной воздушный фильтр и глушитель, глушитель на линии продувки и продувочный клапан.

Компрессоры Atlas Copco серии Z

Первые воздушные компрессоры, получившие TÜV сертификат, подтверждающий производство абсолютно безмасляного воздуха (ISO 8573-1 CLASS 0)

Больше информации можно найти здесь: www.classzero.com

# Описание основных элементов

## Воздушный контур

- Входной воздушный фильтр/глушитель с заменяемым элементом

- Гибкое соединение между фильтром/глушителем и входным направляющим аппаратом (ВНА)

- Входной направляющий аппарат (ВНА) с надежным электрическим приводом и позиционером. Воздух КИП для функционирования не требуется.

- Три ступени сжатия, смонтированные на механизме синхронизации с горизонтальным разъемом

- Импеллеры 1 и 2 ступеней смонтированы оппозитно на одном валу-шестерне, импеллер 3-й ступени смонтирован на втором валу-шестерне

- Два промежуточных охладителя и один концевой охладитель:

- Водяное охлаждение - вода в трубках, воздух снаружи

- Трубный пучок и торцевые пластины из высококачественной нержавеющей стали

- Трубки  (ø12 мм) приварены к торцевым пластинам

- Трубки имеют прямой профиль, что позволяет проводить их очистку методом «штыкования» на месте. Предусмотрена возможность отсоединения всего внутреннего модуля от корпуса  охладителя для последующей очистки

- Уловители конденсата с поплавковыми клапанами, оснащенными автоматическим и ручным сливом

- Эпоксидное покрытие воздушного контура изнутри для предотвращения коррозии

- Продувочный клапан с плавной регулировкой с электрическим приводом и позиционером

- Глушитель на линии продувки

- Встроенный обратный клапан

Механизм синхронизации

- Механизм синхронизации с корпусом с горизонтальным разъемом включает в себя подшипники, воздушные и масляные уплотнения, колесо многопоточной зубчатой передачи (изготовление по классу AGMA Q13), два высокоскоростных вала-шестерни.

- Высокоскоростные валы-шестерни оснащены комбинированными горизонтально-разъемными радиальными подшипниками с самоцентрирующимися сегментами и коническими упорными подшипниками.

- Низкоскоростной вал с зубчатым колесом оснащен горизонтально-разъемными подшипниками скольжения.

- Углеграфитовые кольцевые уплотнения, выполненные единым блоком для простоты обслуживания, минимизируют утечки сжатого воздуха в атмосферу.

- Масляное уплотнение высокоскоростного вала-шестерни запатентовано компанией Atlas Copco: лабиринтное уплотнение со специальным кольцом, расположенным на валу, в комбинации со стационарным зубчатым лабиринтным уплотнением. Конструкция не требует применения буферного воздуха.

- Каждая ступень сжатия оснащена датчиком вибрации.

## Масляный контур

- Масляный резервуар - является неотъемлемой частью рамы с приводным  двигателем и включает:

- Подогреватель масла и контактор

- Масляный туманоуловитель для всасывания и фильтрации паров масла - предотвращает загрязнения компрессора и окружающего пространства. Управляющий воздух не требуется.

- Фильтр грубой очистки, предохраняющий от загрязнения основной масляный насос

- Смотровое отверстие для инспектирования и очистки масляного резервуара

- Смотровое стекло для индикации уровня масла

- Маслоналивное отверстие и вентиль для слива масла

- Основной масляный насос с приводом от главного вала

- Вспомогательный масляный насос с приводом от TEFC электродвигателя для запуска компрессора, останова и экстренных ситуаций

- Обратные клапаны

- Масляный фильтр

- Система трубопроводов и клапанов

- Охладитель масла с водяным охлаждением

- Терморегулирующий клапан для обеспечения постоянной температуры подаваемого масла

## Водяной контур

- Компрессор оборудован коллектором охлаждающей воды для подсоединения к общей магистрали. Предусмотрены фланцевые соединения для входа и выхода охлаждающей воды. Оба фланцевых соединения соответствуют стандарту DIN и оснащены резиновыми компенсаторами для предотвращения вибраций. Поток охлаждающей воды разделяется и одновременно проходит через промежуточные охладители и маслоохладитель. Распределение потоков через охладители осуществляется посредством клапанов. Клапаны установлены на выходе каждого охладителя.

Муфта приводного двигателя

- Муфтовое соединение приводного двигателя и механизма синхронизации компрессора представляет собой сухой гибкий диск, не требующий технического обслуживания.

- Муфта закрыта специальным защитным экраном.

## Опорная рама

- Одна общая опорная рама для ступеней сжатия, двигателя, электрического шкафа и всех описанных элементов

- Блок компрессор-двигатель смонтирован на раме на специальных резиновых демпферах

- Мощная стальная опорная рама оснащена слотами для вил погрузчика и позволяет установить компрессор на ровный горизонтальный пол, способный выдержать его вес.

## Шумопоглощающий кожух (опция)

- Шумопоглощающий кожух состоит из металлических панелей с внутренним огнестойким шумоизолирующим покрытием

- Двери оснащены двойной блокировкой и позволяют получить доступ ко всем основным элементам компрессора

## Электрическое оборудование

- Приводной электродвигатель

Компрессор ZH+ оснащен двухполюсным двигателем Siemens на лапах.

- Стандартное исполнение: TEFC (полностью закрытый, с воздушным охлаждением)

- Изоляция класса F / B рост температуры,  сервис фактор 1.15,  VPI-изоляция для высоковольтных двигателей

- Двигатель вспомогательного маслонасоса

- Полностью закрытый индукционный двигатель, тип «беличья клетка», фланцевое крепление

- Мощность: 1.5 кВт (ZH355-900+)

- Подогреватель масляного резервуара

- Мощность: 3.4 кВт (ZH355-900+)

- Трансформатор для цепи управления:

- Двигатель для вентилятора масляного туманоуловителя:

- Питается из панели управления

- Панель управления:

Панель управления стандартного компрессора ZH+ оснащена:

- Контактором масляного подогревателя

- Пускателем для вспомогательного масляного насоса

- Пускателем для двигателя масляного туманоуловителя

- Микропроцессорный модуль контроля и управления последнего поколения Elektronikon®

- Одна точка подвода напряжения для всех низковольтных потребителей.

- Контроль тока двигателя:

Сигнал 4-20 мА подается из блока двигателя на панель управления компрессора.

# Способы контроля и управления

# Управление Auto-Dual

Способ Auto-dual является традиционной для работы компрессора в режиме «нагрузка-разгрузка». Она предназначена для работы компрессора преимущественно при колебаниях расхода в пределах регулирующей способности ВНА. При дальнейшем снижении потребления воздуха и увеличении давления в сети ВНА переходит в максимально закрытое положение, а продувочный клапан полностью открывается – компрессор переходит в разгрузку.

При снижении давления в сети до запрограммированного значения давления нагрузки, ВНА полностью откроется, а продувочный клапан закроется, и регулирование будет осуществляться вновь таким же образом, как описано выше.

Контроллер Elektronikon учитывает здесь значения параметров: давление разгрузки, давление нагрузки, минимальное требуемое время останова, максимально допустимое количество пусков двигателя.

## Constant pressure control (постоянное поддержание давления)

Контроллер непрерывно регулирует положение ВНА (от полностью открытого до минимально открытого) и продувочного клапана (от полностью закрытого до минимально закрытого). Производительность компрессора таким образом соответствует потреблению, а рабочее давление поддерживается максимально близко к запрограммированному.

Контроллер при работе постоянно учитывает также значение следующих параметров: давление разгрузки, давление нагрузки, минимальное требуемое время останова, максимально допустимое количество пусков двигателя.

Даже при таком потреблении воздуха, которое выходит за пределы регулирования ВНА, компрессор  всегда будет надежно поддерживать давление в сети путем управления продувочным клапаном. При этом клапан будет держаться в максимально закрытом положении, которое только возможно без угрозы переведения компрессора в помпаж. Таким образом, будет обеспечено максимально энергоэффективное производство сжатого воздуха даже при потреблении ниже расчетного для данного компрессора.

На схеме:

- Уставка давления разгрузки компрессора устанавливается на нужном уровне, и ВНА  модулирует подачу воздуха на входе компрессора для поддержания постоянного давления в диапазоне регулирования (AB).

- Контрольная точка помпажа (B), положение ВНА фиксируется, и продувочный клапан начинает открываться - избыток воздуха сбрасывается в атмосферу.

- На всем промежутке (A-C) выдерживается постоянное давление.

Контроль тока двигателя – для обоих способов управления

Контроль тока двигателя необходим для энергосбережения в условиях различных температур окружающего воздуха,  а также для защиты приводного двигателя от перегрузки.

Максимальное значение тока двигателя ограничено определенным значением, связанным с температурой охлаждающего воздуха. Когда ток двигателя достигает максимального значения, контроллер регулирует положение ВНА, чтобы не превысить это значение.

Эта особенность позволяет двигателю функционировать с максимальной эффективностью, вне зависимости от температуры окружающего воздуха. Это очень полезно, когда температура существенно изменяется в течение определенного времени. Данная особенность также позволяет избежать применения переразмеренного двигателя.

Номинальный ток двигателя стандартно указывается для значения температуры окружающего воздуха 40°C.  Изоляция класса F с ростом температуры по классу B. Температура охлаждающего воздуха постоянно отслеживается контроллером, который в свою очередь дает разрешение на использование доступной дополнительной мощности двигателя. Такая система позволяет полностью использовать потенциал компрессора в холодное время года.

## контроль помпажа и защита от помпажа – для обоих способов управления

Предупреждение помпажа и управление

Предупреждение помпажа основано на методе (p/(p. Непрерывно производятся два измерения:

- На основании расхода - дифференциальное давление на всасывающем сопле 2й ступени

- На основании повышения давления - дифференциальное давление на 2й ступени.

Данный метод позволяет отследить актуальное положение линии помпажа. Устанавливается т.н. кривая управления, которая на несколько процентов отстоит от линии помпажа, чтобы предотвратить его возникновение на компрессоре.  Этот инновационный алгоритм предупреждения помпажа автоматически и непрерывно определяет положение линии помпажа в соответствии с существующими условиями на всасывании. Это позволяет оптимизировать диапазон регулирования, а также оптимизировать эффективность компрессора при частичной загрузке.

Защита от помпажа

Контроллер распознаёт возникновение помпажа по колебаниям выходного давления. Помпаж характеризуется быстрым падением давления, за которым немедленно следует резкий подъем давления (ритмичные пульсации). Типичное время между пульсациями составляет порядка от 1/4 секунды до 5 секунд.

Параметры и интенсивность падения давления, и его подъем при помпаже вводятся в память контроллера при процедуре запуска компрессора в эксплуатацию.

Сравнивая эти параметры с измеренными данными падения  и подъёма выходного давления, контроллер распознает условия начала возникновения помпажа. В этих условиях система защиты от помпажа даст команду на разгрузку компрессора и остановит работу компрессора, при условии возникновения характерных пульсаций за определенный период времени.

# Тесты и сертификаты

# Стандартное тестирование и сертификация

Тест производительности: элемент сжатия ZH+ тестируется согласно процедуре ASME PTC-10.

Тест функциональности: выполняется на компрессоре ZH+ в сборе, включает тестирование основных функций:

- Система смазки: вспомогательный масляный насос работает в течение 1 часа, затем производится осмотр на предмет утечек и контролируется уровень масла в маслобаке.

- Воздушный контур: визуальный контроль всех соединений.

- Водяной контур: опрессовка для выявления утечек.

- Проверка электрических соединений: проверка работы измерительных приборов и дисплея, проверка питания вспомогательного масляного насоса, масляного туманоуловителя, подогревателя, вентилятора кожуха и шкафа управления.

- Выполнение условия разрешения запуска проверяется при помощи принудительного изменения системных данных.

- Проверка под нагрузкой в течение 2 часов (при пониженном давлении).

Сертификат сосуда под давлением CE

# Опциональные сертификаты

Следующий набор документов может быть поставлен дополнительно к элементу сжатия:

- Сертификат прохождения гидростатических испытаний корпуса

- Сертификат на материал корпуса

- Сертификат испытания импеллеров на повышенных скоростях

- Сертификат на материал импеллеров

- Сертификат о проведении магнитопорошковой дефектоскопии импеллера

- Сертификат на материал высокоскоростных валов

- Сертификат на материал приводного колеса

- Сертификат сосуда под давлением

# Опционально - полное отображение производительности

Тест состоит из определения производительностей исходя из всех положений ВНА при проверке элемента сжатия. Создается несколько линий положений ВНА; они ранжируются от положения «полностью закрыто» до «полностью открыто». Характеристики сравниваются с расчетными данными.

Документация

Стандартно поставляется следующий набор документов:

- Чертеж общего вида (габариты, вес, присоединительные размеры и положение вводов электропитания)

- Рекомендации по установке (пример монтажа с указанием необходимого свободного места для обслуживания, а также организации вентиляции)

- Диаграмма потоков (схематичная диаграмма с контурами и средствами измерения)

- Сервисная диаграмма (электросхема)

- Перечень запасных частей (схемы отдельных узлов в разобранном виде с перечнем компонентов и их номерами)

- Инструкция по эксплуатации (информация по установке, использованию, сервисному обслуживанию и  смазыванию)

Модуль управления ELEKTRONIKON® (Электроникон)

Система регулирования включает модуль Elektronikon® , который автоматически отслеживает и защищает компрессор во время его функционирования, а также отображает необходимость проведения сервисного обслуживания того или иного элемента. Модуль Elektronikon® повышает эффективность работы компрессора, автоматически регулируя его производительность в соответствии с потребностью в сжатом воздухе, поддерживая необходимое давление в системе.

| Статусная индикация: | Управление компрессором: |
| --- | --- |
| Напряжение подано | Пуск / Останов |
| Автоматическое функционирование Load / unload | Загрузка / Разгрузка |
| Компрессор нагружен | Аварийный останов |
| Компрессор разгружен | Сброс / Тест |
| Разрешение пуска | Управление ручным клапаном |
| Вспомогательный масляный насос задействован |  |
| Подогреватель включен |  |
| Контроль и отображение температуры: | Контроль и отображение давления |
| На выходе из компрессора | На выходе из компрессора |
| На входе 2й ступени | Перепад давления на воздушном фильтре |
| На входе 3й ступени | На выходе 3й ступени Delivery air |
| Масла в маслобаке | Масла в системе Oil in reservoir Oil |
| Масла в коробке / на подшипниках | Перепад давления на масляном фильтре |
| На входе охлаждающей воды | Перепад давления на сопле 2й ступени |
| Охлаждающего воздуха для двигателя | Перепад давления на 2й ступени |
| Разница температур на промежуточных охладителях, а также концевом доохладителе |  |
| Опциональный контроль и отображение температуры | Дополнительные параметры для контроля и отображения |
| Обмотка двигателя 1 | Уровень в маслобаке Вибрация 1й ступени |
| Обмотка двигателя 2 | Позиция ВНА Вибрация 2й ступени |
| Обмотка двигателя 3 | Позиция продувочного клапана Вибрация 3й ступени |
| Обмотка двигателя (приводной хвостовик) | Индикация перегрузки Ток двигателя |
| Обмотка двигателя (неприводной хвостовик) | Часы наработки |
|  | Часы под нагрузкой |
|  | Часы работы регулятора |
| Индикация предупреждений/ отключения: Предупреждение = ( Отключение = ( |
| Высокая температура на входе 2й и 3й ступени (,( | Высокая температура масла (,( |
| Высокий уровень вибрации: ступени 1, 2, 3 (,( | Высокий перепад давления на воздушном фильтре ( |
| Низкое давление масла (,( | Высокий перепад давления на масляном фильтре ( |
| Перегрузка двигателя ( | Низкий уровень в маслобаке (,( |
| Разница температур на теплообменниках ( | Разрешение пуска по: температуре масла, давлению масла |
| Опционально: высокая температура обмоток/подшипников(,( |  |
| Индикация необходимости сервиса элементов: воздушный фильтр, масляный фильтр, масло, смазка двигателя, теплообменников |

# Лист данных

| Модель компрессора: | ZH 800 |
| --- | --- |
| Данные приводного двигателя |
| Тип: | Induction |
| Мощность: | 800 кВтHH |
| Сервис-фактор: | 1.15 |
| Напряжение: | 6000 В / 3 ф / 50 Гц |
| Номинальная скорость: | 3600 об/мин |
| Подшипники: | Качения |
| Изоляция: | Класс F с классом роста температуры B |
| Стартер: | Не входит в комплект поставки |
| Корпус: | IP23 |
| Уровень шума |
| 80 | дБ(A) ±3 дБ(A) с измерением в свободном пространстве на дистанции 1 м согласно ISO 2151: 2004 и ISO 9614/2 (метод определения интенсивности звука) без звукозащитного кожуха |

Краткие технические характеристики компрессора ZH800

| Наименование | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Расчетные условия |
| Абсолютное давление на входе | бар | 1.013 |
| Относительная влажность воздуха на входе | % | 60 |
| Температура воздуха на входе | °С | 20 |
| Температура охлаждающей воды на входе | °С | 20 |
| Номинальное эффективное рабочее давление | бар(и) | 12.0 |
| Предельные значения |
| Допустимый диапазон температур воздуха на входе | °С | -40...+50 |
| Допустимый диапазон температур окружающего воздуха | °С | 5...45 |
| Макс. допустимая темп-ра охлаждающей воды на входе | °С | 35 |
| Макс. допустимая темп-ра охлаждающей воды на выходе | °С | 50 |
| Допустимое рабочее давление охлаждающей воды | бар(и) | 2-10 |
| Максимально допустимое рабочее давление компрессора | бар(и) | 13 |
| Эксплуатационные характеристики |
| Производительность при расчетных условиях | Нм3/мин | 76,67* | 125,43* |
| Мощность на валу при указанной производительности | кВт | 534,84 | 833,74 |
| Параметры питания электродвигателя |  | 6 кВ; 50 Гц; 3ф |
| Тип пуска |  | прямой |
| Параметры вспомогательного источника питания |  | 0,4 кВ; 50 Гц; 3ф |
| Уровень шума (без кожуха) | дБ(А) | 80 |
| Уровень шума (со звукозащитным кожухом) | дБ(А) | 72 |
| Число ступеней сжатия |  | 3 |
| Установленная мощность двигателя | кВт | 800 |
| Скорость вращения вала электродвигателя | об/мин. | 2980 |
| Объем масляной системы | л | 200 |
| Потребление охлаждающей воды | м3/час | 72,7 |
| Длина | мм | 5093 |
| Ширина | мм | 2230 |
| Высота | мм | 2230 |
| Масса | кг | 9 050 |

* Принимаем для расчета требуемую производительность в нормальных кубических метрах (1.013 бар(а), 20ºС, 0%), на выходе из компрессора

Расчетные кривые компрессора ZH800

Давление на входе – 1,013 бар(а)

Температура на входе – 200С

Влажность воздуха на входе 60%

Температура охлаждающей жидкости – 200С

Коммерческое предложение

| Описание | Цена с НДС | Кол-во | Стоимость с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Компрессор центробежный безмасляный трехступенчатый, с водяным охлаждением ZH800-13—APF в комплекте с пусковыми ячейками | 345 897,69 € | 2 | 691 795,38 € |
| Итого без НДС | 586 267,27€ |
| Сумма НДС 18% | 105 528,11€ |
| Общая стоимость | 691 795,38*€ |

* Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты. Разработку проектной, сметной документации, а также строительно-монтажные работы наша компания не может выполнить в связи с отсутствием соответствующих лицензий. Данные виды документации и работы могут выполнить наши региональные дилеры, обладающие такой возможностью.

| Срок доставки (действителен в течение двух недель): | 40 недель |
| --- | --- |
| Условия поставки: | DDP г. Барнаул, ул. Космонавтов, дом 12 .Стоимость доставки 450 000 руб. |
| Условия оплаты: | Y011 - 70% аванс, 30% перед отгрузкой со склада в г. Химки. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты. |
| Гарантийные обязательства: | 12 месяцев с даты ввода товара в эксплуатацию, но не позднее 13 месяцев с момента приема товара Покупателем. Риск случайной гибели товара и право собственности на товар переходит после получения груза Грузополучателем |
| Запуск оборудования: | Включен в стоимость |
| Штрафные санкции: | 0,5% от стоимости непоставленного оборудования за каждую неделю просрочки свыше 2-х недель, но не более 5% |
| Цены и условия оплаты действительны до: | 16.10.2017 |

С уважением,

Роман Матвеев

Торговый представитель

АO «Атлас Копко»

630007, г. Новосибирск, ул. Кривощековская, 15

# Text boxes

Технико-коммерческое
предложение № 52020946/1

Для компании:

ООО "ЯШЗ Авиа"

Дата:

15.09.2017

Масляный туманоуловитель с электрическим приводом

Срок замены масла 24000 часов наработки

Трубный пучок и торцевые пластины из высококачественной нержавеющей стали

Всего две точки для присоединения – вход и выход охлаждающей воды

Зубчатое зацепление класса AGMA Q13

- высочайшее качество и низкий шум при работе

Современные  импеллеры из нержавеющей стали с обратным углом наклона лопаток – высочайшая эффективность и широкий диапазон регулирования

Входной направляющий аппарат (ВНА) в комплекте.

До 9% экономии энергии при частичной загрузке

Опционально возможен мониторинг с использованием

- Modbus

- Ethernet

- Profibus

- Программируемые уставки

- Современный dP/dP метод предупреждения помпажа – интеллектуальный мониторинг с построением контрольной линии для различных условий на входе

Два способа управления – выбор осуществляется при помощи Электроникона