## Техническое задание

## на выполнение работ по объекту:

Прокладка кабельной линии 6 кВ от ГПП-1 до РП-3, РП-4

по адресу: 656023, Алтайский край, г.Барнаул, пр-т. Космонавтов д.12

Местоположение объекта – 656023, Алтайский край, г. Барнаул,

пр-т Космонавтов,12.

- Целевое назначение работ:

Прокладка кабельной линии 6 кВ от ГПП-1 до РП-3, РП-4

- Пространственные границы объекта.

Кабель прокладывается от РУ-0,4 кВ ГПП-1 до РП-3 (здание компрессорной станции) и РП-4 (здание насосной станции 3-го подъема).

- Задачи и требования к последовательности их решения:

- прокладка кабеля по металлоконструкциям (выход из ЗРУ-6 кВ ГПП-1 и вход в РП-3 и РП-4) –

742 м (175 м – 4 нитки);

- прокладка кабеля по эстакаде – 2340 м (194 м – 8 ниток, 164 м – 4 нитки);

- прокладка кабеля в траншее – 822 м (97м – 8 ниток);

- прокладка кабеля по стене – 2490 м (236 м – 8 ниток, 115 м – 4 нитки);

- прокладка кабеля в коммуникационном канале – 2976 м (351 м – 8 ниток);

- измерения и испытания в соответствии с ПУЭ и ПТЭЭП.

- Требования к монтажной организации:

- организация всего комплекса работ по строительству объекта в соответствии с

действующими нормами и правилами;

- Сроки выполнения работ: